## Slide 1
建筑垃圾减量化与资源化利用专篇宣贯（市政）
杭州市城乡建设委员会
2026年04月10日

## Slide 2
交流内容
1
2
  土方平衡专项论证报告
  建筑垃圾减量化
  建筑垃圾资源化利用

## Slide 3
背 景
杭州市作为全国建筑垃圾治理试点城市，积极响应国家“无废城市”建设和碳达峰、碳中和工作要求，根据省建设厅2026年2月发布的《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》和《杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作实施办法》（杭建工〔2024〕124号），结合《关于在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合利用产品的通知》（杭建工〔2025〕118号）及《杭州市建筑垃圾资源化利用支持政策（试行）》（杭综法〔2026〕7 号）等文件精神，制定市政工程中建筑垃圾减量化措施及建筑垃圾综合利用产品的应用方案，以实现“减量化、资源化、无害化”的总体目标。本专篇旨在源头减量的前提下，提升建筑垃圾资源化利用水平，促进建筑垃圾综合利用产品落地推广，实现建筑垃圾的高效循环利用。

## Slide 4
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
1 项目概况
1.1 项目基本信息
表格1 项目基本信息表
1.2 场地现状条件
根据地勘报告填写。（示例：根据地勘资料，拟建场地地貌类型属第四纪滨海湖沼相沉积平原，地貌类型单一，道路沿线地面总体平缓，多为农田耕地，地面高程一般在2.54-5.05m 左右，现状土类型以杂填土、粉质黏土、黏质粉土为主。）

## Slide 5
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
2 土方工程减量化措施分析
2.1 设计标高方案
在充分考虑现状道路标高、规划交叉口标高、沿线桥梁及设防洪水位等因素的基础上，尽量减少道路填挖方量。改建道路减量化措施：①不受两侧地块限制时，局部抬高路面标高；②加强路面结构设计，减少对原有路基的开挖；③纵坡不能满足排水要求时，可考虑通过设置锯齿形街沟或雨水边沟等方式解决排水问题，以减少大规模挖方产生的弃土。
2.2 其他土方减量化措施及预期成效
（1）采用合理的地基处理方案，在投资可控的情况下，应避免大填大挖的方案，必要时可采用原位固化、注浆加固、压（夯）实地基、复合地基等方法。
（2）原则上应采用固化土进行路基换填，制定合理的固化土换填厚度，以减少路基挖方量。
（3）尽量采用放坡形式收缩道路边坡。
（4）采用非开挖施工工法。采用顶管（或牵引等）工艺施工，不再进行沟槽开完，减少挖填方量。
（5）采用支护开挖施工工法。在投资可控的前提下，管沟开挖方式由放坡改为支护开挖，减少挖填方量。

## Slide 6
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
3 挖填方量测算表
3.1 挖方量测算（按土质分类）
表格2 挖方量测算表

## Slide 7
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
3.2 土体场内利用
表格3 土体场内利用表
3 挖填方量测算表

## Slide 8
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
3.3 填方量测算（按用途分类）
表格4 填方量测算表
3 挖填方量测算表

## Slide 9
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
4 土方平衡计算
4.1 土方平衡汇总表
表格5 土方平衡汇总表

## Slide 10
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
5 建筑垃圾预估量及处置路径
5.1 建筑垃圾产生量预估量 （依据指南第2.0.1条、第3.3.3条）
表格6 建筑垃圾产生量预估表

## Slide 11
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
5 建筑垃圾预估量及处置路径
5.2 建筑垃圾处置路径说明
表格7 建筑垃圾处置路径表

## Slide 12
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
6 土方平衡评价
6.1对项目平面布置的总体评价
XXX。
6.2对项目竖向布置的总体评价
XXX。
6.3基础设计方案、土方平衡计算复核总结
（1）设计方案
1）基础与基坑工程设计
本项目基础形式：XXX；
基坑围护方案：XXX。
项目基础形式及基坑围护方案适配场地地质条件，通过方案优化实现了工程渣土源头减量，符合指南源头减量化要求。
2）路基、管基等处理设计
根据市政道路项目特点修改，明确路基设计、路床换填、沟槽开挖等方案的合理性。
项目路基、管基方案适配场地地质条件，通过方案优化实现了工程渣土源头减量，符合指南源头减量化要求。

## Slide 13
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
6 土方平衡评价
（2）土方平衡复核
示例：经复核，计算过程合规，计算依据可靠（基于勘察报告及设计图纸），计算方法正确。项目土方自平衡率计算无误，成果可作为项目土方处置依据。
6.4场内资源化利用合理性评价
示例：本项目积极响应国家及省市建筑垃圾减量化政策要求，落实土方综合利用措施如下：XXX；
本项目积极响应建筑垃圾资源化政策，在建设过程中使用由工程渣土、废弃混凝土等固废制成的再生建材产品情况如下：XXX。
6.5外运土方处置方案合理性评价
示例：项目外运土方、外购土方的处置方案清晰，处置去向已落实（或有明确意向）。土方处置全流程可满足《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》及地方建筑垃圾处置相关管理要求。

## Slide 14
一、土方平衡专项论证报告（市政工程）
7 结论与建议
7.1 土方平衡结论
1、本项目总挖方量______m³（合计 t），总填方量______m³（合计 t），经平衡计算后需外运______m³（合计 t），需外购/外运进______m³（合计 t）。
2、通过______（具体措施）实现场内土方最大化利用，减少外运量______m³（合计 t），自平衡率为______%。
7.2 建筑垃圾减量化结论
1、预估建筑垃圾总产生量（A）约______m³（合计 t）。
2、通过______（具体措施）实现建筑垃圾减量化（B）______m³（合计 t），排放量下降 %（计算公式为B/(A+B）*100%），满足“工程渣土、工程泥浆排放量较估算值下降3%”的要求。（如不能满足，应充分说明原因）
7.3 减量化措施建议
根据实际情况简要填写可落地优化建议。

## Slide 15
二、建筑垃圾减量化
1 减量化目标
根据《土方平衡专项论证报告》，结合项目实际情况，通过采取减量化措施，本项目减量目标为工程渣土、工程泥浆排放量较估算量下降____吨，约合下降___%。
2 减量化措施及预期成效
（备注：设计单位应根据项目采取的减量化措施进行方案设计和减量测算，并填写建筑垃圾减量预估表。）

## Slide 16
二、建筑垃圾减量化
2 减量化措施及预期成效
建筑垃圾减量预估表

## Slide 17
二、建筑垃圾减量化
3 建筑垃圾减量化结论
根据《土方平衡专项论证报告》，结合前述减量化措施与预期成效，本项目预估建筑垃圾总量（A）约 吨，减量化约为（B） 吨，排放量下降 %（计算公式为B/(A+B）*100%），达到减量化目标，满足“工程渣土、工程泥浆排放量较估算值下降3%”的要求。（如不能满足，应充分说明客观原因）
4 施工阶段落实要求
深化设计，优化施工方案，合理确定施工工序，实现精细化管理，避免或减少施工过程中建筑垃圾的产生。施工图阶段落实，初步设计阶段不适用。

## Slide 18
三、建筑垃圾资源化利用
1 资源化利用目标
政府投资项目应全面落实建筑垃圾综合利用产品推广应用要求，在可使用综合利用产品的部位优先使用，其中制品类、填料和混合料类等综合利用产品，应在房建市政工程相关部位全部使用；鼓励社会投资项目使用建筑垃圾综合利用产品。
2 资源化产品利用及预期成效
（备注：设计单位根据项目实际情况进行设计，并填写以下表格。）
建筑垃圾资源化利用预估表

## Slide 19
谢谢大家！